L'Intel 8085 est un microprocesseur 8 bits fabriqué par Intel au milieu des années 1970.

Il était compatible au niveau du code binaire avec le plus célèbre Intel 8080, mais demandait moins de matériel environnant, ce qui permit la création de micro-ordinateurs plus simples et moins chers à construire.

Le « 5 » dans le numéro du modèle provient du fait que les 8085 exigeaient seulement une alimentation de +5V plutôt que les +5V, -5V et +12V exigés par les 8080. Cependant, il était plus lent que le 8080. Sa vitesse était de 0,37 millions d'instructions à la seconde.

Ces deux processeurs ont parfois été utilisés dans des ordinateurs basés sur le système d'exploitation CP/M. Ils furent par la suite supplantés par le Zilog Z80, compatible et plus efficace, qui remporta la majeure partie du marché des ordinateurs CP/M et des ordinateurs personnels du milieu et de la fin des années 1980.

Le 8085 fut utilisé ultérieurement comme microcontrôleur (surtout grâce au coût réduit des composants). Ainsi, il équipait le dispositif à bandes DECtape et le terminal vidéo VT100. Il continua donc à être produit pendant toute la durée de vie de ces produits. De même, il fut embarqué sur le robot de la mission Mars Pathfinder[1]. Il est actuellement encore utilisé dans l’enseignement.

# Text boxes

Support de  cours

MICROPROCESSEUR

Premi`ere machine `a calculer ´electronique : ENIAC, 1944, Eckert et Mauchly, 18000 tubes

´electroniques, machine a` programme caˆbl´e.

Machine `a  programme enregist´e  : John Von Neumann, 1946, les instructions sont enre- gistr´ees dans la m´emoire du calculateur : ordinateur.

Premier ordinateur commercialis´e : SSEC d’IBM, 1948.

Ordinateur a` transistors : 1963, PDP5 de Digital Equipment Corporation (DEC),  intro- duction des m´emoires `a ferrites : mini-ordinateurs.

Machines ´electroniques

1.3

Machines industrielles pour la comptabilit´e et les statistiques. Ces machines sont `a base

de relais ´electrom´ecaniques (Aiken et Stibitz, 1936-1939).

a`  cartes perfor´ees  : Hermann Hollerith, 1885, facilite le recensement

Machine  `a  calculer

am´ericain.

Machines ´electrom´ecaniques

1.2

Les premi`eres  machines `a  calculer ´etaient  purement m´ecaniques  : bouliers, abaques, ...

(antiquit´e).

Premi`ere vraie machine `a calculer : Pascal, 1642, machine a` additionner.

Machine `a  multiplier : Leibniz, 1694, bas´ee  sur les travaux de John Neper (1617, loga- rithmes).

Premi`ere  machine programmable : m´etier  `a  tisser, Jacquard, xviii`eme   si`ecle,  machine `a cartes perfor´ees.

Machine programmable universelle : Babbage, xviii`eme  si`ecle, non r´ealisable avec les tech- nologies de l’´epoque (machines `a vapeur), principe des machines actuelles.

1.1

« Pr´ehistoire » des ordinateurs

Historique  et  ´evolution  des

ordinateurs

Chapitre  1

Ordinateurs de plus en plus puissants, bas´es sur des microprocesseurs performants : Pen-

tium, Power PC, ...

Nouvelles architectures  de microprocesseurs : RISC.

Applications multim´edia, r´eseaux, ...

Syst`emes embarqu´es : microcontroˆleurs, processeurs de traitement de signal (DSP), ...

Machines actuelles

1.4

Micro-ordinateurs : 1969-70, utilisation des circuits int´egr´es LSI.

Premier microprocesseur : Intel, 1971, microprocesseur 4004, puis 8008, premier micro-

ordinateur : le Micral, 1973, France, puis l’Altair, 1975, Etats-Unis.

Autres microprocesseurs : 8080 et 8085 d’Intel, 6800 de Motorola, Z80 de Zilog : micro-

processeurs 8 bits, d´ebut des ann´ees 1980.

Microprocesseurs 16 bits : 8086/8088 d’Intel, 68000 de Motorola.

Microprocesseurs 32 bits en 1986 : 80386 d’Intel et 68020 de Motorola.

Fabrication en grandes s´eries  des micro-ordinateurs : 1977, Apple, Commodore,  Tandy.

IBM PC + MS-DOS (Microsoft) en 1981.

Chapitre 1 - Historique et ´evolution  des ordinateurs

2

registres

unité arithmétique et logique (UAL)

unité

de contrôle

horloge

unité de transfert

unité d'entrées/ sorties

mémoire centrale

La m´emoire  centrale contient :

• le programme a` ex´ecuter : suite d’instructions ´el´ementaires ;

• les donn´ees `a traiter.

•

•

•

d’une unit´e arithm´etique et logique (UAL, ALU : Arithmetic and Logic Unit) :

c’est l’organe de calcul du calculateur ;

de registres :  zones de stockage des donn´ees  de travail de l’UAL (op´erandes, r´esultats interm´ediaires) ;

d’une unit´e de controˆle (UC, CU : Control Unit) : elle envoie les ordres (ou com- mandes) `a tous les autres ´el´ements du calculateur aﬁn d’ex´ecuter un programme.

(UCT, CPU : Central Processing Unit). L’UCT est constitu´ee :

centrale de traitement

L’´el´ement  de base d’un calculateur est constitu´e  par l’unit´e

: ordre ou commande

: données

monde extérieur

(périphériques, capteurs, actionneurs, ...)

2.1 	Structure d’un calculateur

unité centrale de traitement (UCT )

Architecture et fonctionnement d’un

microprocesseur

Chapitre  2

des m´emoires

Une case m´emoire  peut ˆetre  lue ou ´ecrite  par le microprocesseur  (cas

vives) ou bien seulement lue (cas des m´emoires  mortes).

largeur des cases mémoire :

en général 1 octet (8 bits)

= unité d'adressage

3EH

0000H

0001H

05H

0002H

C6H

contenu

des cases mémoire

0003H

12H

mémoire

(généralement notée en hexadécimal)

La m´emoire peut ˆetre vue comme un ensemble de cellules  ou cases  contenant chacune

une information  : une instruction ou une donn´ee.  Chaque case m´emoire  est rep´er´ee  par

un num´ero d’ordre unique : son adresse.

Repr´esentation :

adresse des cases

Organisation de la m´emoire  centrale

2.2

L’unit´e  d’entr´ees/sorties  (E/S) est un interm´ediaire  entre le calculateur et le monde

ext´erieur.

L’unit´e  de transfert est le support mat´eriel de la circulation des donn´ees.

Les ´echanges d’ordres et de donn´ees dans le calculateur sont synchronis´es par une horloge

qui d´elivre des impulsions (signal d’horloge) a` des intervalles de temps ﬁxes.

D´eﬁnition  : un microprocesseur consiste en une unit´e  centrale de traitement (UAL + registres + unit´e de controˆle) enti`erement contenue dans un seul circuit int´egr´e. Un cal- culateur construit autour d’un microprocesseur est un microcalculateur ou un micro- ordinateur.

Remarque : un circuit int´egr´e qui inclut une UCT, de la m´emoire et des p´eriph´eriques est un microcontroˆleur.

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

4

microprocesseur

mémoire

E/S

microprocesseur

mémoire

E/S

périphériques

périphériques

Remarque : les bus de donn´ees et de commande sont bidirectionnels, le bus d’adresse

est unidirectionnel : seul le microprocesseur peut d´elivrer  des adresses (il existe une

d´erogation pour les circuits d’acc`es direct `a la m´emoire, DMA).

bus de commande

bus d'adresses

16

bus de données

8

largeur du bus

(nombre de bits en parallèle)

•

le bus de commande  transmet les ordres de lecture et d’´ecriture de la m´emoire et

des E/S.

•

le bus de donn´ees permet les transferts entre le microprocesseur et la m´emoire ou

les E/S ;

•

le bus  d’adresses   permet au microprocesseur  de sp´eciﬁer  l’adresse de la case

m´emoire `a lire ou a` ´ecrire ;

Le microprocesseur ´echange des informations avec la m´emoire et l’unit´e d’E/S, sous forme

de mots binaires, au moyen d’un ensemble de connexions appel´e  bus.  Un bus permet

de transf´erer  des donn´ees  sous forme parall`elle,  c’est-`a-dire  en faisant circuler n  bits

simultan´ement.

Les microprocesseurs peuvent ˆetre class´es selon la longueur maximale  des mots binaires qu’ils peuvent  ´echanger  avec la m´emoire  et les E/S  : microprocesseurs 8 bits, 16 bits,

32 bits, ...

Le bus peut ˆetre d´ecompos´e en trois bus distincts :

BUS

La r´ealisation mat´erielle des ordinateurs est g´en´eralement bas´ee sur l’architecture de Von

Neumann  :

Circulation de l’information dans un calculateur

2.3

5

2.3 - Circulation de l’information dans un calculateur

microprocesseur

opération à effectuer

opérande 1

opérande 2

erandes

eration

op´

op´

ADDITIO NNER case m´emoire 1, case m´emoire 2

Exemple :

données traitées par l'opération

,

Un microprocesseur ex´ecute un programme. Le programme est une suite d’instructions

stock´ees dans la m´emoire. Une instruction peut ˆetre cod´ee sur un ou plusieurs  octets.

Format d’une instruction  :

Fonctionnement d’un microprocesseur

2.5

bus de commande

signaux de

commande du microprocesseur

bus de données

p bits

reset

bus d'adresses

horloge

n bits

alimentation

Un microprocesseur  se pr´esente  sous la forme d’un circuit int´egr´e  muni d’un nombre

g´en´eralement important de broches. Exemples :

• Intel 8085, 8086, Zilog Z80 : 40 broches, DIP (Dual In-line Package) ;

• Motorola  68000 : 64 broches, DIP ;

• Intel 80386 : 196 broches, PGA (Pin Grid Array).

Technologies de fabrication : NMOS, PMOS, CMOS.

On peut repr´esenter un microprocesseur par son sch´ema  fonctionnel :

Description mat´erielle  d’un microprocesseur

2.4

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

6

3A2BH

microprocesseur ou bien lors d’une remise a` z´ero (reset).

Pour savoir quel type d’op´eration  doit ˆetre  ex´ecut´e  (addition, soustraction, ...),  le mi- croprocesseur lit  le premier octet de l’instruction point´ee  par le pointeur d’instruction (code op´eratoire)  et le range dans  un registre appel´e  registre d’instruction. Le code op´eratoire est d´ecod´e par des circuits de d´ecodage contenus dans le microprocesseur. Des signaux de commande pour l’UAL sont produits en fonction de l’op´eration demand´ee qui est alors ex´ecut´ee.

Remarque : pour ex´ecuter  une instruction, l’UAL utilise des registres  de  travail, exemple : l’accumulateur, registre temporaire recevant des donn´ees interm´ediaires.

valeur bien d´eﬁnie  `a  chaque mise sous tension du

est ﬁx´ee  par le constructeur

pointeur d’instruction

Remarque : la valeur initiale du

du microprocesseur.  Elle vaut une

instruction 1

0000H

0001H

opérande 1

0002H

opérande 2

adresse de la

prochaine instruction à exécuter

3A2BH

instruction n

opérande p

pointeur

d'instruction

Pour ex´ecuter  les instructions dans l’ordre ´etabli  par le programme, le microprocesseur

doit savoir a` chaque instant l’adresse de la prochaine instruction a` ex´ecuter. Le micropro-

cesseur utilise un registre contenant cette information. Ce registre est appel´e  pointeur

d’instruction (IP : Instruction Pointer) ou compteur d’instructions ou compteur

ordinal.

Exemple :

3EH

0000H

code opératoire

de l'addition

0001H

opérande 1

0002H

opérande 2

instruction n

opérande p

Rangement en m´emoire :

7

2.5 - Fonctionnement d’un microprocesseur

instruction n

opérande p

instruction n+1

3A2DH

3A2BH

C

N

P/O

AC

Z

S

horloge

pointeur

d'instruction

micro-code

séquenceur

registre

d'instruction

décodeur

exécution

bus de données

bus de commande : "lire la mémoire"

bus d'adresse

mémoire

Les indicateurs d’´etat sont activ´es lorsqu’une certaine condition est remplie, exemple : le

ﬂag Z est mis a` 1 lorsque la derni`ere op´eration a donn´e un r´esultat nul, le ﬂag C est mis

`a un lorsque le r´esultat d’une addition poss`ede une retenue, ...

Les indicateurs d’´etat sont utilis´es par les instructions de saut conditionnels : en fonction

de l’´etat d’un (ou plusieurs) ﬂags, le programme se poursuit de mani`ere diﬀ´erente.

Toutes ces ´etapes  (lecture de l’instruction, d´ecodage,  ex´ecution)  sont synchronis´ees  par

un s´equenceur qui assure le bon d´eroulement des op´erations :

dépassement

retenue

(carry)

parité/

retenue

auxiliaire

signe    zéro

soustraction

0

1

3 	2

4

5

7 	6

puis le processus de lecture et de d´ecodage des instructions recommence.

A la suite de chaque instruction, un registre du microprocesseur est actualis´e en fonction

du dernier r´esultat  : c’est le registre d’´etat  du microprocesseur. Chacun des bits du

registre d’´etat est un indicateur d’´etat ou ﬂag (drapeau).

Exemple : registre d’´etat du microprocesseur Z80 :

3A2BH

3A2DH

3A2CH

pointeur

d'instruction

Pendant que l’instruction  est d´ecod´ee, le pointeur d’instruction est incr´ement´e de fa¸con `a

pointer vers l’instruction suivante :

Chapitre 2 - Architecture et fonctionnement d’un microprocesseur

8

pointeur d'instruction

registre d'instruction

accumulateur

indicateurs d'état

horloge

décodeur

séquenceur

registres

Unité

et Logique

(UAL)

quartz

d'instructions

Arithmétique

microcycles, la dur´ee d’ex´ecution de l’instruction est : 3 × 0, 2 = 0, 6 µs.

L’horloge est constitu´ee par un oscillateur a` quartz dont les circuits peuvent ˆetre internes

ou externes au microprocesseur.

Structure compl`ete  d’un microprocesseur simple : pour fonctionner, un microprocesseur

n´ecessite donc au minimum les ´el´ements suivants :

Chaque instruction est caract´eris´ee par le nombre de p´eriodes d’horloge (ou microcycles)

qu’elle utilise (donn´ee fournie par le fabricant du microprocesseur).

Exemple : horloge a`  5 MHz, p´eriode  T  = 1/f  = 0, 2 µs. Si l’instruction s’ex´ecute  en 3

exécution

décodage

instruction

suivante

recherche de

l'instruction

T2

T1

T3

(microcycle)

période d'horloge

cycle d'instruction

Pour ex´ecuter le programme contenu dans la m´emoire centrale, le s´equenceur du micropro-

cesseur ex´ecute lui-mˆeme un programme appel´e micro-code, contenu dans une m´emoire

morte a` l’int´erieur du microprocesseur.

Le s´equenceur  est dirig´e par une horloge qui d´elivre  un signal de fr´equence  donn´ee per-

mettant d’enchaˆıner les diﬀ´erentes ´etapes de l’ex´ecution d’une instruction :

9

2.5 - Fonctionnement d’un microprocesseur

RAM ou ROM

actifs à l'état bas

Le nombre de lignes d’adresses d´epend de la capacit´e de la m´emoire : n lignes d’adresses

permettent d’adresser 2n  cases m´emoire : 8 bits d’adresses permettent  d’adresser 256 oc-

validation de boîtier : CS (chip select)

signal d'écriture (RAM) : WR

signal de lecture : RD ou OE

An-1

Dp-1

n lignes

d'adresses

p lignes de données

(le plus souvent, p = 8)

D0

D1

D2

A0

A1

A2

m´emoire

d’une

Sch´ema  fonctionnel

3.2

• les m´emoires  mortes  (ROM : Read Only Memory) ou m´emoires  non volatiles.

Elles conservent leur contenu en cas de coupure d’alimentation.  Elles ne peuvent

ˆetre  que lues par le microprocesseur (pas de possibilit´e  d’´ecriture).  On les utilise

pour stocker des donn´ees et des programmes de mani`ere d´eﬁnitive.

Les m´emoires sont caract´eris´ees par leur capacit´e : nombre total de cases m´emoire conte- nues dans un mˆeme boˆıtier.

• les m´emoires vives (RAM : Random Access Memory) ou m´emoires volatiles. Elles

perdent leur contenu en cas de coupure  d’alimentation. Elles sont utilis´ees  pour

stocker temporairement des donn´ees et des programmes. Elles peuvent ˆetre lues et

´ecrites par le microprocesseur ;

On distingue deux types de m´emoires :

M´emoires  ROM et RAM

3.1

Chapitre  3

Les m´emoires

WR

D0	A0

D1	A1

A2

D7

An-1

RD WR CS

D0

D1

D7

RD

données

commandes

adresses

n

8

D0	A0

D1	A1

A2

D7

An-1

RD

CS

D0

D1 données

D7

commandes   RD WR

A0

A1 adresses 	A2

An-1

WR

mémoire

microprocesseur

bus

Repr´esentation condens´ee (plus pratique) :

An-1

adresses

A2

A1

A0

commandes

mémoire

microprocesseur

Interfac¸age  microprocesseur/m´emoire

3.3

tets, 16 bits d’adresses permettent d’adresser 65536 octets (= 64 Ko), ...

Exemple : m´emoire RAM 6264, capacit´e = 8K × 8 bits : 13 broches d’adresses A0 a` A12,

213  = 8192 = 8 Ko.

Chapitre 3 - Les m´emoires

12

demande

microprocesseur

mémoire

de temps

d'attente

signal

de lecture

(m´emoire lente), le microprocesseur peut accorder a` la m´emoire un temps suppl´ementaire

(une ou plusieurs p´eriodes d’horloge), a` la demande de celle-ci. Ce temps suppl´ementaire

est appel´e temps  d’attente (wait time : TW ) :

p´eriode  d’horloge

si le temps d’acc`es  d’une m´emoire  est sup´erieur  a`  une

Remarque :

valeurs non significatives

bus de

données

donnée

sur le bus

temps d'accès

donnée

stable

commande

de lecture

lecture autorisée

lecture interdite

adresse sur le bus (0 ou 1)

bus

d'adresses

adresse stable

temps d'établissement de l'adresse

horloge

une période d'horloge

Une caract´eristique importante  des m´emoires est leur temps  d’acc`es : c’est le temps qui

s’´ecoule entre l’instant ou` l’adresse de la case m´emoire est pr´esent´ee sur le bus d’adresses

et celui ou`  la m´emoire place la donn´ee demand´ee sur le bus de donn´ees. Ce temps varie

entre 50 ns (m´emoires rapides) et 300 ns (m´emoires lentes).

Chronogramme de lecture en m´emoire :

Chronogrammes de  lecture/´ecriture  en  m´emoire

3.4

13

3.4 - Chronogrammes de lecture/´ecriture  en m´emoire

Exemple : connexion de trois boˆıtiers m´emoire d’une capacit´e de 8 Ko chacun (13 lignes

d’adresses) sur un bus d’adresse de 16 bits :

bus : un seul signal CS doit ˆetre actif a` un instant donn´e pour ´eviter les conﬂits entre les

diﬀ´erents boˆıtiers.

Les boˆıtiers m´emoire poss`edent une broche not´ee CS : Chip Select. Lorsque cette broche

est active (´etat bas), le circuit peut ˆetre lu ou ´ecrit. Lorsqu’elle est inactive( ´etat haut),

le circuit est exclu du service : ses broches de donn´ees D0 `a D7 passent a` l’´etat de haute

imp´edance : tout se passe comme si la m´emoire ´etait d´econnect´ee du bus de donn´ees du

microprocesseur, d’ou` la possibilit´e de connecter plusieurs boˆıtiers m´emoire sur un mˆeme

sur le

Connexion de  plusieurs  boˆıtiers  m´emoire

bus d’un microprocesseur

3.5

écriture autorisée

commande

de lecture

pallier

de sécurité

donnée sur le bus

bus de

données

adresse sur le bus

bus

d'adresses

horloge

Chronogramme d’´ecriture en m´emoire :

Chapitre 3 - Les m´emoires

14

de selection

8

bus de données D0-D7

signaux

A0	D0

A2

8 Ko

A12

CS

A0	D0

A1	D1

A2

8 Ko

D7

A12

CS

RD  WR

A0	D0

A1	D1

A2

8 Ko

D7

A12

CS

RD  WR

A0

A1

A2

A12

A13

A14

A15

D0

D1

D7

RD WR

mémoire 3

mémoire 2

mémoire 1

microprocesseur

A12	... 	A0

0	... 	0

A15	A14	A13

0	0	1

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

0	0	1

A12	... 	A0

0	... 	0

A15	A14	A13

0	1	0

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

0	1	0

A12	... 	A0

0	... 	0

A15	A14	A13

1	0	0

A12	... 	A0

1	... 	1

A15	A14	A13

1	0	0

On en d´eduit la cartographie ou mapping de la m´emoire visible par le microprocesseur :

9FFFH

8000H

`a

Pour la m´emoire no 3, on doit avoir A13 = 0, A14 = 0 et A15 = 1 d’ou` la plage d’adresses occup´ee cette m´emoire :

5FFFH

4000H

`a

De mˆeme, pour la m´emoire no2, on doit avoir A13 = 0, A14 = 1 et A15 = 0 d’ou` la plage d’adresses occup´ee cette m´emoire :

3FFFH

2000H

`a

Pour atteindre la m´emoire no1, il faut mettre a` 1 le bit A13 et a` 0 les bits A14 et A15. La plage d’adresses occup´ee par cette m´emoire est donc :

1FFFH

0000H

1

1

`a

...

0

0

A1	A0

...

...

A11

1

A12

1

A0

0

A1

0

A12	A11	...

Dans un mˆeme boˆıtier, une case m´emoire est d´esign´ee par les bits d’adresses A0 `a A12 :

de boîtier

RD  WR

D7

A1

D1

bus d'adresses A0 - A12

13

15

3.5 - Connection de plusieurs  boˆıtiers  m´emoire

mémoire no  1

mémoire no  2

mémoire no  3

CS

S

C

S

C

A	Y0

B	Y1

Y3

Y4

Y6

7

S

C

S

4

C

A0 à A12

D0 à D7

microprocesseur

A15 A14  A13

décodeur 3 vers 8

(ex: 74138)

Y5

Y7

C

Y2

CS

CS

6

CS

5

3

2

1

mémoire no  0

Les trois bits A13, A14 et A15 utilis´es pr´ec´edemment fournissent en fait 8 combinaisons,

de 000 a` 111, d’ou`  la possibilit´e de connecter jusqu’`a 8 boˆıtiers m´emoire de 8 Ko sur le bus. La m´emoire totale implant´ee devient donc de 8 × 8 Ko = 64 Ko : valeur maximale possible avec 16 bits d’adresses.

Pour cela, il faut utiliser un circuit de d´ecodage d’adresses, dans ce cas : un d´ecodeur

3 vers  8.

D´ecodage  d’adresses

3.6

0000H

2000H

4000H

3FFFH

5FFFH

mémoire

réelle implantée

mémoire totale

adressable par

le microprocesseur

9FFFH

8000H

FFFFH

Chapitre 3 - Les m´emoires

16

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0	0	0

0	0	1

0	1	0

0	1	1

1	0	0

1	0	1

1	1	0

1	1	1

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

Y0

C	B 	A

mémoire no  5

mémoire no  4

mémoire no  3

mémoire no  2

mémoire no  1

mémoire no  0

mémoire no  6

mémoire no  7

SRAM

DRAM

EEPROM

EPROM

PROM

ROM

mémoires vives

mémoires mortes

mémoires à semiconducteurs

3.7 	Classiﬁcation des m´emoires

Jusqu’a la ﬁn des ann´ees  1970, on utilisait des m´emoires  `a  tores magn´etiques,  lentes et de faibles capacit´es. Actuellement, on n’utilise plus que des m´emoires `a semiconducteurs.

0000H

2000H

1FFFH

6000H

5FFFH

4000H

3FFFH

A000H

9FFFH

8000H

7FFFH

C000H BFFFH

E000H DFFFH

FFFFH

Le mapping de la m´emoire devient ainsi :

Table de v´erit´e du d´ecodeur d’adresses :

17

3.7 - Classiﬁcation des m´emoires

•

•

SRAM : Static Random Access Memory. M´emoire statique a` acc`es al´eatoire, a` base

de bascules `a semiconducteurs `a deux ´etats (bascules RS). Famille 62nnn, exemple :

62128 (16 Ko). Avantage : tr`es rapide, simple d’utilisation. Inconv´enient : compliqu´e

`a r´ealiser.

DRAM : Dynamic RAM. Bas´ee  sur la charge de condensateurs  : condensateur charg´e = 1, condensateur d´echarg´e = 0. Avantage : int´egration ´elev´ee, faible couˆt. Inconv´enient : n´ecessite un rafraˆıchissement p´eriodique `a cause du courant de fuite des condensateurs.  Application :  r´ealisation  de la m´emoire  vive des ordinateurs (barettes m´emoire SIMM : Single In-line Memory module).

(≈ 10 ms). Application : les EEPROM contiennent des donn´ees  qui peuvent ˆetre

modiﬁ´ees de temps en temps, exemple : param`etres de conﬁguration  des ordinateurs.

Avantage : programmation sans extraction de la carte et sans programmateur. In-

conv´enient : couˆt ´elev´e.

M´emoires vives :

quement. Lecture `a vitesse normale (≤ 100 ns). Ecriture (= eﬀacement) tr`es lente

•

•

•

•

ROM  : Read Only Memory. M´emoire  `a  lecture seule, sans ´ecriture.  Son contenu

est programm´e  une fois pour toutes par le constructeur. Avantage : faible couˆt.

Inconv´enient : n´ecessite une production en tr`es grande quantit´e.

PROM : Programmable Read Only Memory. ROM programmable une seule fois par l’utilisateur  (ROM OTP  : One Time Programming) en faisant sauter des fusibles. N´ecessite un programmateur sp´ecialis´e : application d’une tension de programmation (21 ou 25 V) pendant 20 ms.

EPROM : Erasable PROM, appel´ee aussi UVPROM. ROM programmable ´electri- quement avec un programmateur et eﬀac¸able par exposition a` un rayonnement ultra- violet pendant 30 minutes.  Famille 27nnn, exemple : 2764 (8 Ko), 27256 (32 Ko). Avantage : reprogrammable par l’utilisateur.

EEPROM : Electrically Erasable PROM. ROM programmable et eﬀac¸able ´electri-

M´emoires mortes :

Chapitre 3 - Les m´emoires

18

Description physique  du 8085

4.1

Le microprocesseur Intel 8085

Chapitre  4

INTA

INTR

RST5.5

RST6.5

Trap

RST7.5

SOD

E/S Série

SID

X2

X1

Reset out

Clk out

Bus multiplexé

Donnée/adresse

X1,X2 : entr´ee du signal d’horloge qui cadence le fonctionnement du microprocesseur. ce signal provient d’un Quartez ou d'un g´en´erateur  d’horloge  : le 8284.

signaux du 8085

des

utilisation

Description et

4.3

8085

S1

S0

HLDA

DMA

HOLD

ALE

signaux

de contrôle

interruptions

M/IO

RD

WR

AD0

contrôle du

microprocesseur

AD7

READY

Poids fort

Bus d'adresse

A8

RESET

A15

horloge

GND

VCC

Sch´ema  fonctionnel du 8085

4.2

RST7.5, RST6.5, RST5.5,: entr´ees d’interruption masquable avec priorité

Chronogramme du bus A/D :

• 16 bits d’adresses, d’ou` 216 = 64ko  d’espace m´emoire adressable par le 8085.

• 8 bits de donn´ees (microprocesseur 8 bits) ;

AD0  `a  AD7  : 8 bits de poids faible du bus d’adresses,  multiplex´es  avec 8 bits

de donn´ees.  Le bus A/D est multiplex´e  (multiplexage temporel) d’ou`  la n´ecessit´e  d’un

d´emultiplexage pour obtenir s´epar´ement les bus d’adresses et de donn´ees :

A8 `a  A15 : 8 bits de poids fort du bus d’adresses

S1, S0 : signaux d’´etat indiquant le type d’op´eration en cours sur le bus.

| S1 | S0 | Etat |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Arret |
| 0 | 1 | Ecriture |
| 1 | 0 | Lecture |
| 1 | 1 | Recherche code instruction |

HOLD  et HLDA : signaux de demande d’accord d’acc`es direct `a la m´emoire (DMA).

INTA : Interrupt Acknowledge,  indique que le microprocesseur accepte l’interruption.

INTR et Trap: entr´ees de demande d’interruption.  INTR : interruption  normale, Trap  : interruption prioritaire non masquable.

RESETout, CLKout : sortie de syncronisation avec les circuits externes

READY : entr´ee de synchronisation avec la m´emoire. Ce signal provient ´egalement du

g´en´erateur d’horloge.

RESET : entr´ee  de remise `a  z´ero  du microprocesseur.  Lorsque cette entr´ee  est mise `a

l’´etat haut pendant au moins 4 p´eriodes d’horloge, le microprocesseur est r´einitialis´

8085

H   Q D

8

x 8

LATCH

A8 – A15

ALE

AD0 – AD7

• les signaux de lecture (RD) ou d’´ecriture (WR) ne sont g´en´er´es par le microprocesseur que lorsque les donn´ees sont présentes sur le bus A/D.

Fonctionnement :

• si ALE = 1, le verrou est transparent (Q = D) ;

• si ALE = 0, m´emorisation de la derni`ere valeur de D sur les sorties Q ;

D0 – D7

bus de données

A0 – A7

bus d'adresses

WR

ALE : Le d´emultiplexage des signaux AD0 a` AD7 se fait en m´emorisant l’adresse lorsque  celle-ci est pr´esente  sur le bus A/D, `a  l’aide d’un verrou  (latch), ensemble de bascules D. La commande  de m´emorisation  de l’adresse est générée par le microprocesseur :

c’est le signal ALE,  Address Latch Enable.

Circuit de d´emultiplexage A/D :

écriture

RD

lecture

ALE

donnée

adresse

donnée

adresse

ADi

CLK

T2

T1

T4

T3

T2

T1

T4

T3

1 cycle de bus

SID, SOD: entrée et sortie du port de communication série du 8085

A8 – A15

bus d'adresses

entr´ees/sorties (M/IO = 0).

M/IO : Memory/Input-Output,  indique si le 8085 adresse la m´emoire (M/IO = 1) ou les

WR : Write, signal d’´ecriture d’une donn´ee.

RD  : Read, signal de lecture d’une donn´ee.

Exemples de bascules D :

circuits 8282, 74373, 74573.

périphérique 1 	périphérique 2

environnement

extérieur

microprocesseur

interface 1

interface 2

commandes

adresses

données

imprimante modem

port parall`ele port s´erie

interface parall`ele interface s´erie

exemple  de p´eriph´erique

port

interface

calculateur

Les points d’acc`es aux interfaces sont appel´es ports.

Exemples :

port 2

port 1

Une interface d’entr´ees/sorties est un circuit int´egr´e permettant au microprocesseur de

communiquer avec l’environnement ext´erieur (p´eriph´eriques) : clavier, ´ecran, imprimante,

modem, disques, processus industriel, ...

Les interfaces d’E/S  sont connect´ees au microprocesseur a` travers les bus d’adresses,  de donn´ees et de commandes.

D´eﬁnitions

6.1

Les interfaces d’entr´ees/sorties

Chapitre  6

circuit

d'E/S

circuits mémoire

circuits d'E/S

périphériques

microprocesseur

Cons´equences :

– l’espace d’adressage des m´emoires diminue ;

– l’adressage des ports d’E/S se fait avec une adresse de mˆeme longueur (mˆeme nombre de bits) que pour les cases m´emoires ;

00000H

espace

mémoire total adressable

FFFFFH

• adressage  cartographique : les adresses des ports d’E/S appartiennent au mˆeme

espace m´emoire  que les circuits m´emoire  (on dit que les E/S  sont mapp´ees  en

m´emoire) :

Un circuit d’E/S poss`ede des registres pour g´erer les ´echanges avec les p´eriph´eriques :

• registres  de conﬁguration ;

• registres  de donn´ees.

A chaque registre est assign´e une adresse : le microprocesseur acc`ede `a un port d’E/S en sp´eciﬁant l’adresse de l’un de ses registres.

Le microprocesseur peut voir les adresses des ports d’E/S de deux mani`eres :

ports  d’E/S

Adressage des

6.2

CS

WR

commandes

de lecture/

écriture

signal de selection de boîtier

RD

lignes

d'E/S

D0 - Dn

lignes de données

A0 - Ap lignes d'adresses (p = 1 ou 2, en général)

Sch´ema  synoptique d’un circuit d’E/S :

Chapitre 6 - Les interfaces d’entr´ees/sorties

52

circuits mémoire

circuits d'E/S

• pour un acc`es aux ports d’E/S,  M/IO = 0.

• pour un acc`es `a la m´emoire, M/IO = 1 ;

d’E/S est la ligne M/IO :

Le 8085 dispose d’un espace m´emoire de 64Ko et d’un espace d’E/S de 64 Ko

Le signal permettant de diﬀ´erencier  l’adressage de la m´emoire  de l’adressage des ports

Gestion des ports  d’E/S par le 8085

6.3

Remarque : l’adressage ind´ependant des ports d’E/S  n’est possible que pour les micro-

processeurs poss´edant un signal permettant de diﬀ´erencier l’adressage de la m´emoire de

l’adressage des ports d’E/S  ainsi que les instructions sp´eciﬁques  pour l’acc`es  aux ports

d’E/S. Par contre, l’adressage cartographique est possible pour tous les microprocesseurs.

–

–

–

contrairement a` l’adressage cartographique,  l’espace m´emoire total adressable

n’est pas diminu´e;

l’adressage des port d’E/S  peut se faire avec une adresse plus courte (nombre de bits inf´erieur) que pour les circuits m´emoires ;

les instructions utilis´ees pour l’acc`es `a la m´emoire ne sont plus utilisables pour l’acc`es aux ports d’E/S : ceux-ci disposent d’instructions sp´eciﬁques ;

une mˆeme adresse peut d´esigner soit une case m´emoire, soit un port d’E/S : le microprocesseur doit donc fournir un signal permettant de diﬀ´erencier l’adres- sage de la m´emoire de l’adressage des ports d’E/S.

–

Cons´equences :

espace E/S

espace mémoire

0000H

00000H

64 Ko

FFFFH

1 Mo

FFFFFH

•

– toutes les instructions employ´ees  avec des cases m´emoires  peuvent ˆetre  ap-

pliqu´ees aux ports d’E/S  : les mˆemes instructions permettent de lire et ´ecrire

dans la m´emoire et les ports d’E/S,  tous les modes d’adressage ´etant valables

pour les E/S.

adressage  ind´ependant : le microprocesseur consid`ere deux espaces distincts :

– l’espace d’adressage des m´emoires ;

– l’espace d’adressage des ports d’E/S. C’est le cas du microprocesseur 8085 :

Architecture interne du 8085

Programme :

Débu : MVI A,82  (configuration A entrée B sortie)

OUT 53

IN 51	      (lire les touches enfencées port B)

OUT 50     (écrir le code des touche port A)

JMP début  (bouclage répéter l'opératioin )

Structure du registre de commande  : en mode 0

74138

Y5

Y6

Y7

G2B G2A

G1

A	Y0

B	Y1

C	Y2

Y3

Y4

74138

V

Y5

Y6

Y7

G2B G2A

G1

A	Y0

B	Y1

C	Y2

Y3

Y4

validation

validation

bus d'adresses

bus d'adresses

place

MOV

l’instruction

tions IN  et OUT.  Elles placent la ligne M/IO  `a  0 alors que

celle-ci `a 1.

Les instructions de lecture et d’´ecriture d’un port d’E/S  sont respectivement les instruc-

+5

signaux de

validation des circuits d'E/S

M/IO

signaux de

validation des circuits mémoire

décodeur 3 vers 8

Ce signal est utilis´e pour valider le d´ecodage d’adresse dans les deux espaces :

5V

8255

Port C

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

drapeau

1 = actif

port C haut

1 = entrée

0 = sortie

port A

1 = entrée

0 = sortie

sélection de mode  :

00 = mode  0

01 = mode  1

1x = mode  2

sélection de

0 = mode  0

1 = mode  1

port B

0 = sortie

port C bas

1 = entrée

0 = sortie

mode  :

1 = entrée

Groupe B

Groupe A

Structure du registre de commande  :

Port B

Port A

0

0

0

1

Exemple : pour détecter les touches enfencées et aficher leur code binaire

8255

pas de transaction

ill´egal

pas de transaction

X 	X 	X 	X 	1

1	1	0	1	0

X 	X 	1	1	0

´ecriture du port A

´ecriture du port B

´ecriture du port C

´ecriture du registre de commande

0	0	1	0	0

0	1	1	0	0

1	0	1	0	0

1	1	1	0	0

lecture du port A lecture du port B lecture du port C

0	0	0	1	0

0	1	0	1	0

1	0	0	1	0

op´eration

A1 	A0 	RD 	WR 	CS

groupe A

groupe B

Remarque : le registre de commande est accessible uniquement en ´ecriture, la lecture de

ce registre n’est pas autoris´ee.

Conﬁguration du 8255  : les ports peuvent ˆetre conﬁgur´es en entr´ees ou en sorties selon

le contenu du registre de commande. De plus le 8255 peut fonctionner selon 3 modes :

mode 0, mode 1 ou mode 2.

Le mode 0 est le plus simple : les ports sont conﬁgur´es  en entr´ees/sorties  de base. Les

donn´ees ´ecrites  dans les registres correspondants  sont m´emoris´ees  sur les lignes de sor-

ties ; l’´etat des lignes d’entr´ees est recopi´e dans les registres correspondants  et n’est pas

m´emoris´e.

Les modes 1 et 2 sont plus complexes. Ils sont utilis´es pour le dialogue avec des p´eriph´eriques

n´ecessitant un asservissement.

Le 8255 contient 4 registres :

• trois registres contenant les donn´ees pr´esentes sur les ports A, B et C ;

• un registre de commande pour la conﬁguration des port A, B et C en entr´ees et/ou en sorties.

Acc`es  aux  registres du 8255  : les lignes d’adresses A0 et A1 d´eﬁnissent les adresses des registres du 8255 :

port B

(PB0 - PB7)

8

bus de

données

D0 - D7

port C

bas

(PC0 - PC3)

4

CS

port C

haut

(PC4 - PC7)

4

lignes de

contrôle

WR

A0

A1

RESET

port A

(PA0 - PA7)

RD

8

GND

VCC

alimentation

Sch´ema  fonctionnel :

microprocesseur

interface

8255

1 	40

2 	39

3 	38

4 	37

5 	36

6 	35

7 	34

8 	33

9 	32

10 	31

11 	30

12 	29

13 	28

14 	27

15 	26

16 	25

17 	24

18 	23

19 	22

20 	21

CS

GND A1

A0

PC7

PC6

PC5

PC4

PC0

PC1

PC2

PC3

PB0

PB1

PB2

WR

RESET D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

VCC PB7

PB6

PB5

PB4

PB3

RD

PA3

PA2

PA1

PA0

PA4

PA5

PA6

PA7

entr´ee

en

conﬁgur´ee

elle peut ˆetre

:

programmable

Le 8255 est une interface parall`ele

et/ou en sortie par programme.

Brochage du 8255  :

commandes

adresses

données

parallèle

sortie de

données en parallèle

entrée de données

en parallèle

Le role d’une interface parall`ele  est de transf´erer  des donn´ees  du microprocesseur vers

des p´eriph´eriques et inversement, tous les bits de donn´ees ´etant envoy´es ou re¸cus simul-

tan´ement.

L’interface parall`ele  8255

6.4