## Slide 1
PURIFICATION DES ANTIBIOTIQUES
1 EXTRACTION
Antibiotiques produits par des microorganismes
CULTURES FILTRÉES POUR RÉCUPÉRER L’ANTIBIOTIQUE (SUPERNATANT)
Centrifugation : Utilisation de forces centrifuges pour sédimenter les cellules Vitesse et temps dépendent du type de microorganisme (ex. 5000–10000 g pendant 10–20 min).
EXTRACTION AVEC SOLVANTS ORGANIQUES SI L’ANTIBIOTIQUE EST LIPOPHILE (EX : ÉTHER, CHLOROFORME)
SOLVANTS NON POLAIRES POUR LES ANTIBIOTIQUES LIPOPHILES (EX. ÉTHER, CHLOROFORME).
SOLVANTS POLAIRES POUR LES ANTIBIOTIQUES HYDROPHILES (EX. N-BUTANOL).
Antibiotiques synthétiques ou semi-synthétiques :
PURIFICATION DIRECTE PAR CRISTALLISATION OU CHROMATOGRAPHIE APRÈS SYNTHÈSE.

## Slide 2
2 Techniques de purification
PRÉCIPITATION
Changement de pH : certains antibiotiques précipitent si le milieu est acide ou basique.
CHROMATOGRAPHIE
ON A UN SUPERNATANT CONTENANT PÉNICILLINE.
ON AJUSTE LE PH À 2 → PÉNICILLINE PRÉCIPITE.
ON RÉCUPÈRE LE PRÉCIPITÉ PAR FILTRATION OU CENTRIFUGATION.
Séparation des molécules selon leur affinité pour la phase stationnaire (silice ou alumine).
PHASE STATIONNAIRE = SILICE POLAIRE
PHASE MOBILE = SOLVANT
EX : ÉTHER = APOLAIRE, ACÉTONE = POLAIRE
SÉPARATION
MOLÉCULES POLAIRES OU CHARGÉES → RESTENT PLUS LONGTEMPS SUR LA COLONNE (INTERAGISSENT AVEC SILICE)
MOLÉCULES APOLAIRES → SORTENT PLUS VITE (MOINS D’INTERACTION)
CHROMATOGRAPHIE D’ÉCHANGE IONIQUE
Les molécules chargées adsorbée sur des résine chargée opposée.
ANTIBIOTIQUES AMINÉS PEUVENT ÊTRE RETENUS SUR UNE RÉSINE CHARGÉE NÉGATIVEMENT.
LES IMPURETÉS PASSENT → PUIS ON RÉCUPÈRE L’ANTIBIOTIQUE PAR CHANGEMENT DE PH OU FORCE IONIQUE.