## Slide 1: La lecture géomorphologique du relief : techniques d’analyse et de représentation
Séance III
UNIVERSITE MOHAMED KHEIDER – BISKRA
faculté des Sciences et de la Technologie
Département d’architecture
Enseignante : Mme Sebti Moufida
Matière : Analyse spatiale et cartographie
Niveau : 2 ème année architecte
Année universitaire : 2024/2025
Notes: Sur les cartes anciennes, la représentation du relief est réalisée par des hachures. Cette méthode bien que expressive du relief elle manque de précision. Sur les cartes modernes, le relief est représenté par des courbes de niveau qu'on appelle aussi isohypses ou bien courbes hypsométrique

## Slide 2
Les courbes de niveau, appelées isophyses (ou lignes de contour), sont destinées à donner sur une carte un aperçu du relief réel. Une courbe de niveau (fig.1) est l’intersection du relief réel avec un plan horizontal d’altitude donnée en cote ronde (généralement un nombre entier).
I. L’orographie : du grec oros signifiant relief, graphei signifiant écrire. C'est la représentation du relief sur une carte.
I.1Courbes de niveau :
Fig. n° 1 : les courbes de niveau
Les courbes sont équidistantes en altitude ; leur espacement horizontal dépend de la déclivité du terrain à représenter et de l’échelle du plan ou de la carte.

## Slide 3
On appelle équidistance la différence d’altitude entre deux courbes consécutives. c'est la distance verticale constante entre des courbes de niveau consécutives.
On appelle écartement la distance qui existe entre deux courbes de niveau consécutives. La mesure étant prise selon un segment perpendiculaire aux 2 courbes.
Fig. n° 2 : équidistance et écartement

## Slide 4
Il existe trois sortes de courbes de niveau :
1 - Les courbes maitresses : elles sont dessinées en trait continu épais clair et bien visibles, l'équidistance entre ces courbes est en général de 50 m ou 100 m et placées toutes les cinq courbes ordinaires.
2 - Les courbes ordinaires : sont en traits continu moyen, leur équidistance est en général de 10 m ou 20 m.
3 - Les courbes intercalaires : les régions plates ou dans les vallées, la pente est très douce ou très faible, pour plus de précision on rajoute une courbe en traits interrompu fin. Celle- ci est d'une équidistance de 5m.
Ce sont des points dont les altitudes sont données sur la carte. Ex (fig.2)
I.2 Types de Courbes de niveau :
I.3 Les points cotés :
Points de cotés
Fig. n° 2: les points de cotés

## Slide 5
Pour calculer l’altitude d’un point, il faut d’abord étudier les courbes de niveau et les points côtés. Trois points A, B et C ont été indiqués sur le schéma suivant :
le point A est sur un point coté : son altitude est de 187 m
le point B est sur une courbe de niveau : son altitude est de 170 m
le point C… c’est plus compliqué !
Comme C est situé entre deux courbes de niveau, il faut commencer par dessiner la ligne la plus courte entre les deux courbes et passant par le point C. Ensuite, il faut mesurer la longueur de cette ligne. Ici 5 mm.
I.4 Comment calculer l’altitude d’un point ?
Fig. n° 3: Exemple pour calculer l’altitude d’un point
Puis il faut mesurer la distance entre la courbe la plus basse (ici 120 m) et le point : on trouve1,5 mm dans l’exemple.
Enfin, une règle de trois permet de calculer le dénivelé : dans l’exemple si 5 mm représentent une élévation de 10 m, alors 1,5 mm correspondront à 1,5 x 10 / 5 = 3 m.
L’altitude du point est donc de 120 m + 3 m = 123 m.

## Slide 6
Les lignes de crête : sont les lignes qui joignent les sommets et les cols ; elles figurent les lignes de partage des eaux qui séparent deux bassins-versants contigus. En zone peu accidentée, on parle de ligne de faîte.
les lignes de talweg : (en allemand chemin de fond de vallée) : sont les lignes qui rejoignent les points les plus bas d’une vallée et figurent les lignes d’écoulement des eaux.
Les lignes de crête et de talweg sont perpendiculaires aux courbes de niveau.
Un relief est formé de surfaces qu'on appelle versants. Un versant est la surface comprise entre une crête et un talweg. La pente du versant dépend de l'écartement.
I.5 Les différents éléments du relief
Fig. n° 4: Terminologie
Les lignes de crête et de talweg sont perpendiculaires aux courbes de niveau.

## Slide 7
I.6.1 Flanc à pente constante :
Plus la pente est forte, plus les courbes de niveau sont rapprochées, l'écartement est petit. Plus la pente est douce, faible, les courbes de niveau sont éloignées, l'écartement est grand.
Une pente concave vers le haut est caractérisée par des courbes de niveau de plus en plus écartées en allant vers le bas.
Une pente convexe vers le haut est caractérisée par des courbes de niveau de plus en serrées en allant vers le bas
courbes de niveau à espacement régulier
I.6.2 Flanc à pente variable :
courbes de niveau à espacement irrégulier
Fig. n° 6: La pente irrégulière
Fig. n° 5: La pente constante
I.6 typologies et détermination des pentes

## Slide 8
Quand les courbes de niveau deviennent très rapprochées brusquement, on aura une rupture de pente.
Si l'écartement devient nul, c'est à dire les courbes de niveau s'entassent, on aura une falaise
I.6.3 Rupture de pente :
Fig. n° 7:rupture de la pente
I.6.4 Comment calculer le pourcentage d’une pente ?
Pour calculer la pente d’un trajet, il suffit d’appliquer la formule suivante :
Exemple :
Pente = (20 x 100) / 50
Pente = 40%
Comprendre : si je fais 100 m en longueur, je monte de 40m.
D=20
L=50

## Slide 9
vallée à fond plat et flancs à forte pente : Le dessin des courbes de niveau rappelle la forme des vallées, serrées sur les versants, elles sont écartées dans la partie plate.
I.7.1 Les vallées : morphologie variable
Vallée à fond en V et flancs à pente régulière : Les courbes de niveau présentent un rebroussement anguleux à la traversée du thalweg
I.7 morphologies du relief
ligne de crête
sommet arrondi
I.7.2 Les sommets

## Slide 10
Une cuvette : c'est une dépression fermée vers le fond de laquelle convergent l'ensemble des pentes.
Les courbes de niveau sont aussi concentriques, l’altitude du point central est inférieure à celle des courbes de niveau qui l’entourent,(occupée parfois par un lac)
Sommets et cuvettes
I.7.2 une cuvette

## Slide 11
Les plaines. Une plaine est une surface plane ou légèrement ondulée sur laquelle les rivières coulent à fleur de sol. Les dénivellations sont donc très faibles et les pentes infimes.
Les plateaux. Un plateau est une surface plane ou légèrement ondulée dans laquelle les rivières sont encaissées.
Les montagnes. Ce sont des régions élevées présentant de grandes dénivellations variant constamment le long d'un même versant, des pentes longues et raides reliant des crêtes élevées à des vallées profondes.